## Slide 1: 用于大飞机装配的基于MEMS传感器 平面装配监测系统
指导老师：王 呈 汇报人：明 坤
Notes: PPT大概准备8分钟左右，主要讲自己做的东西，原理、实现、结果、分析等，以图表+小段文字为主，忌大篇幅文字

## Slide 2
目录
CONTENTS
系统设计
System Design
02
研究背景
Research Background
01
监测方案
Monitoring Scheme
03
分析与展望
Analysis and Prospect
05
实验结果
Experiment Result
04

## Slide 3: 研究背景
Research Background
用于飞机装配的型架
飞机装配技术
飞机制造关键技术
占时间与成本的一半以上
飞机自动化制造的基础
Notes: 飞机装配技术是飞机制造过程中最重要的技术之一，据统计，飞机制造过程中50%~70%的时间和成本都用在了飞机装配上，数字化、自动化、柔性化是当前国外飞机制造水平的一个重要标志。
在大客关键技术攻关、民机专项、创新基金等项目的支持下，中心开展了多项民用飞机的装配技术研究，主要包括数字化飞机装配工艺、飞机装配连接质量控制、自动钻铆技术、大部件自动对接、柔线工装等方面。

## Slide 4: 系统设计
System Design
型架监测系统使用MEMS加速度计获取型架关键部位的角度姿态，监测型架在装配过程中的姿态变化，保证在飞机装配过程中，两侧型架姿态的稳定。
型架监测系统结构
Notes: 行人再识别又称为行人重识别、行人检索，即在没有视野重叠的视频画面中，对于摄像头中出现的目标行人，判断其是否在其他摄像头中出现过的过程。
【应用】（还需要修改）
在行人跟踪领域，目标行人在跟踪期间被暂时遮挡，利用行人再识别技术可以重新捕获目标；在房屋安全应用中，人们在分布式空间的私人住宅中移动时需要穿越多个房间，再识别可以提供一种有用的工具，以无缝的方式提供各房间的权限。在确认人的身份信息时，大部分是“合作目标识别”，例如，面部识别、指纹识别、虹膜识别等等。而行人再识别解决的是“非合作目标识别”，例如在超市或商场，寻找与父母走失的儿童。或者只是为了了解人们如何在复杂的环境中移动，例如机场和火车站为更好的人群交通管理和拥挤控制。在零售环境中，行人重识别可以提供有用的信息，来改善客户服务和购物空间管理等等。
根据上述定义，本课题设计的行人再识别系统结构如图所示。系统由一台终端电脑和两个网络摄像头组成，网络摄像头和终端电脑通过路由器连接。
终端电脑通过路由获得摄像头的画面，在行人再识别程序中进行处理，最后将结果显示在用户界面上。

## Slide 5: 系统设计
MEMS加速度计原理
MEMS加速度计电镜照片
MEMS加速度计结构示意图
MEMS加速度计的三个关键部分：
质量块
弹簧
梳状电容

## Slide 6: 系统设计
MEMS加速度计选型
ADXL355是ADI公司(Analog Devices, Inc)生产的带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计。其内置20-bit ADC和可编程数字低通、高通滤波器，并配置有SPI接口。
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位
测量范围 | 用户可选 | -8.192 | ±2.048 | 8.192 | g
非线性度 | ±2g |  | 0.1 |  | %FS
灵敏度 | ±2g | 235520 | 256000 | 276480 | LSB/g
比例因子 | ±2g |  | 3.9 |  | µg/LSB
噪声密度 |  |  | 25 |  | µg/√Hz
当传感器姿态处于0°附近时，它的分辨能力为
计算传感器内部噪声：
受到噪声影响后的精度：

## Slide 7: 系统设计
MEMS传感器的软件设计
传感器系统上电后，先完成各外设的配置，随后读取Flash中的参数，并完成对加速度计的配置。当接收到485总线上的命令时，会根据命令类型进行相应处理。
MEMS传感器系统的软件流程图如下图所示：

## Slide 8: 系统设计
通信协议设计
本系统采用了现在工业总线中常用的Modbus协议的RTU模式进行数据传输，命令一般由地址码、功能码、寄存器地址码、寄存器数量码/数据域和CRC校验码组成。
命令功能 | 命令帧结构 |  |  |  |  |  | 
 | 地址码 | 功能码 | 寄存器 高位地址 | 寄存器 低位地址 | 寄存器数量 /数据域 高位 | 寄存器数量 /数据域 低位 | CRC 校验码
读取X轴角度 | 设备地址 | 03 | 00 | 01 | 00 | 02 | XXXX
读取Y轴角度 | 设备地址 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 | XXXX
设置波特率 | 设备地址 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | XXXX
设置模块地址 | 原地址 | 06 | 00 | 02 | 00 | 新地址 | XXXX

## Slide 9: 系统设计
工控组态屏程序设计
传感器系统采用北京昆仑通态公司的7寸触摸组态屏作为控制、显示终端，使用该公司提供的软件编写界面实现功能。
总共为两个界面：主界面和历史数据界面。

## Slide 10: 监测方案
监测难点与解决方案
监测难点：
型架结构非刚性
配装工作带来的影响
解决方案：
基于多节点测量的型架姿态监测
使用FIR低通滤波器减少高频振动的干扰

## Slide 11: 监测方案
姿态调整方案
姿态调整方案：
借助激光测绘仪辅助设置零点
先调整短边，再调整长边。
最后进行微调。

## Slide 12: 实验结果
进行实地测试
校准系统，记录各点坐标
  调整支撑柱，模拟沉降
  借助监测系统恢复姿态
  对比各点坐标

## Slide 13: 分析与展望
Analysis and Prospect
更高精度的MEMS加速度器件
需要长期稳定性测试
改用电机调整型架姿态

## Slide 14: 谢谢聆听
Thanks for listening!
Notes: PPT大概准备8分钟左右，主要讲自己做的东西，原理、实现、结果、分析等，以图表+小段文字为主，忌大篇幅文字